## Slide 1
INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y REDES (SIS313)
Proyecto Final SIS313 : Photo Backup Seguro
Implementando una Arquitectura Distribuida con Nginx, Flask y MariaDB
Integrantes:
Semestre: 2/2025
Freddy Ignacio Bayo Luizaga - Arquitecto de Infraestructura & Seguridad
Erick Alexander Ochoa Paz - Administrador de Sistemas & DevOps
Jherson Efrain Vargas Paredes - Desarrollador Fullstack & Automatización

## Slide 2
Objetivo
Implementar un sistema centralizado y seguro para el respaldo de imágenes utilizando una arquitectura de microservicios simulada en 4 entornos virtualizados.
Problema
Falta de integridad en los datos y riesgos de seguridad al transmitir archivos sin cifrado en redes locales compartidas.
Solución
Arquitectura 4-Tier (Proxy, App, DB, Storage) con SSL, Hardening de SSH y Firewall UFW.
Objetivo y Problema

## Slide 3
Herramientas Adicionales: Netplan, UFW, OpenSSL
Ubuntu Server
Base del SO
Nginx
Proxy & Storage
Flask (Python)
Backend Logic
MariaDB
Base de Datos
Tecnologías Principales

## Slide 4
Redes y Enrutamiento (T1)
Segmentación de red con Netplan (192.168.100.0/24) y configuración de NAT/Forwarding con iptables para acceso a internet controlado.
Seguridad y Hardening (T5)
Implementación de UFW para denegar tráfico por defecto, cambio de puerto SSH a 2222 y certificados SSL autofirmados.
Servicios Web (T3)
Configuración avanzada de Nginx como Reverse Proxy con balanceo de carga y servidor de archivos estáticos (Storage).
Gestión de Datos (T4)
Despliegue de base de datos relacional MariaDB y almacenamiento persistente desacoplado en servidor dedicado.
Temas SIS313 Aplicados

## Slide 5
Topología de Red
Segmentación:
El Proxy actúa como único punto de entrada, protegiendo los servicios internos mediante reglas de firewall estrictas.
Host: Acceso via Puerto 8443
Proxy (192.168.100.1): Gateway único.
WebApp (.20): Lógica Flask.
DB (.30): Persistencia SQL.
Storage (.40): Archivos.

## Slide 6
Metodología de Despliegue
Configuración manual de interfaces de red con Netplan.
Establecimiento de reglas de enmascaramiento y forwarding en el Proxy.
Despliegue de servicios Nginx con configuración de upstream para futura escalabilidad.
Hardening de SSH (Puerto 2222) aplicado a todas las VMs.
>
>
>
>
Estrategia de Implementación

## Slide 7
Acceso Seguro: Se validó el acceso mediante https://localhost:8443 con redirección automática desde HTTP.
Carga de Archivos: El flujo Proxy -> WebApp -> Storage funciona correctamente mediante método PUT.
Seguridad: El escaneo de puertos confirmó que solo el puerto 2222 (SSH) y 443 (HTTPS) están expuestos en el Proxy.
Conclusión
Se logró una infraestructura robusta y desacoplada, donde cada servicio cumple un rol específico, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad futura.
>
>
>
Validación y Resultados

## Slide 8
GRACIAS